Редукторы червячные одноступенчатые

универсальные типа Ч

Ч-100;  Ч-125;  Ч-160

МОТОР-РЕДУКТОРЫ червячные одноступенчатые

типа МЧ  
МЧ-100;  МЧ-125;  МЧ-160

Габаритные и присоединительные размеры редукторов

| Обознач. размеров | Тип редуктора | Обознач. размеров | Тип редуктора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |  | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |
| aw | 100 | 125 | 160 | h1 | 18 | 22 | 30 |
| L | 373 | 437 | 551 | h2 | 179 | 217 | 271 |
| L1 | 240 | 275 | 350 | D | 140 | 165 | 100 |
| L2 | 200 | 230 | 300 | D1 | 220 | 275 | 340 |
| L3 | 125 | 146 | 195 | D2 | 150 | 170 | 210 |
| L4 | 177 | 210 | 245 | B | 341 | 363 | 434 |
| L5 | 225 | 261 | 345 | B1 | 175 | 230 | 280 |
| L6 | 257 | 290 | 373 | B2 | 140 | 190 | 230 |
| 1 | 40 | 45 | 70 | В3 | 155 | 135 | 165 |
| d | 19 | 19 | 22 | В4 | 450 | 460 | 560 |
| b | 45 | 60 | 70 | B5 | 225 | 230 | 280 |
| Н | 312 | 396 | 500 | В6 | 218 | 246 | 286 |
| h | 100 | 111 | 140 | В7 | 217 | 242 | 278 |

Примечание: Редукторы Ч100; Ч125; Ч160 по умолчанию укомплектованы коническими входными и выходными валами.

Цилиндрическое исполнение входного и/или выходного вала оговариваются при заказе.

| Тип | Исполнение концов валов | L | L 1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч-100 | конические | Вал быстроходный | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | M20xl,5-8g | 17,05 | - |
| Ч-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 | 58 | 24 | 18 | 6 | 32 | M20xl,5-8g | 17,05 | - |
| Ч-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ч-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 82 | 28 | 20 | 10 | 40 | M24x2- 8g | 20,95 | - |
| Ч-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вал тихоходный | 110 | 82 | 32 | 25 | 12 | 45 | М30х2- 8g | 23,45 | - |
| Ч-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 82 | 38 | 30 | 14 | 55 | МЗбх3 -8g | 28,95 | - |
|  |  |  | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3- 8g | 36,38 | - |
| Ч-100 | цилиндрические | Вал быстроходный | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | 35 | - |
| Ч-125 |  |  | 80 | - | - | - | 10 | 32 | - | 35 | - |
| Ч-160 |  |  | 110 | - | - | - | 12 | 40 | - | 43 | - |
| Ч-100 |  | Вал тихоходный | 110 | - | - | - | 14 | 45 | - | 48,5 | - |
| Ч-125 |  |  | 110 | - | - | - | 16 | 55 | - | 59 | - |
| Ч-160 |  |  | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - |
| Ч-100 | Вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57.5 | - | - | 45 | 46 |  | 2 |
| Ч-125 |  | 230 | 110 | 60 | - | - | 55 | 60 |  | 2,5 |
| Ч-160 |  | 275 | 130 | 72.5 | - | - | 70 | 72 |  | 2,5 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РЕДУКТОРОВ  Ч-100;  Ч-125;  Ч-160

| Номинал.передаточное число. i ном. | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | i фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | i фак. | 1500мин -1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 |
|  |  | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η |  | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η |  | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η |
| 8 | 7,75 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 | 8 | 659 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,92 |
| 10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,90 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 |
| 12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,90 | 470 | 0,89 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,90 |
| 16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 |
| 20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 |
| 25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 |
| 31,5 | 31 | 400 | 0,70 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 |
| 40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 |
| 50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,70 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 |
| 63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,60 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,68 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,70 | 1295 | 0,66 |
| 80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,60 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 |
| Консольная нагрузка | Рб; Н | 800 | 1200 | 1600 |
|  | Рт; Н | 5500 | 8000 | 11000 |
| Уровень звука | ДБА | 80 | 80 | 80 |
| Масса | кг | 57 (44) | 88 | 157 |

где: i ном; i  фак.- номинальное и фактическое передаточное число; 1500мин-1; 1000мин-1; 750мин-1-частота вращения быстроходного вала; Мт – наибольший допускаемый крутящий момент, Н·м;  η– коэффициент полезного действия; Рб – консольная нагрузка на середину шейки быстроходного конца вала, Н; Рт – консольная нагрузка на середину шейки тихоходного конца вала, Н; в скобках- масса редуктора с алюминиевым корпусом.

ПРИМЕРЫ    УСЛОВНОГО  ОБОЗНАЧЕНИЯ    РЕДУКТОРОВ  ПРИ   ЗАКАЗЕ:

Ч-160-40-56-У3   или

Ч-160-40-51-2-У2  или

Ч-160-20-52-1-ЦвхЦвых-Т, где:

  - Ч — тип редуктора;

  - 160 — межосевое расстояние, мм.;

  - 40 и 20 — номинально передаточное число;

  - 51,  56 и 52 — вариант сборки;

  - 2 и 1- вариант расположения червячной пары;

56 сборка подразумевает полый выходной (тихоходный) вал

конические входной и выходной вал (Ч-160-40-51-У2) — по умолчанию

Ц вх — цилиндрический входной (быстроходный) вал;

Цвых - цилиндрический выходной (тихоходный) вал;

  - У3 ; У2 и Т — климатическое исполнение и категория размещения;

Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типа МЧ  
МЧ-100;  МЧ-125;  МЧ-160

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МЧ-100 — МЧ-160

| Мотор-редуктор | Aw | B | B 1 | B 2 | B 3 | H | H 1 | H 2 | L 1 | L 2 | L 3 | d | L | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более |  |
| МЧ-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 200 | 18 | 240 | 200 | 373 | 19 | 450 | 350 |  |
| МЧ-125 | 125 | 243 | 230 | 190 | 230 | 396 | 236 | 22 | 275 | 230 | 437 | 19 | 540 | 350 |  |
| МЧ-160 | 160 | 282 | 280 | 230 | 280 | 500 | 300 | 30 | 350 | 300 | 551 | 22 | 650 | 450 |  |

Технические характеристики мотор-редукторов

| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-100 | МЧ-125 | МЧ-160 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт |
| 9 | 360 | 0,55 | 650 | 1,1 | 1320 | 2,2 |
| 12,5 | 360 | 0,75 | 650 | 1,5 | 1270 | 2,2 |
| 16 | 378 | 1,1 | 750 | 2,2 | 1300 | 3,0 |
| 18 | 360 | 1,1 | 650 | 2,2 | 1320 | 4,0 |
| 22,4 | 378 | 1,5 | 688 | 2,2 | 1320 | 5,5 |
| 28 | 475 | 2,2 | 780 | 3,0 | 1400 | 5,5 |
| 35,5 | 450 | 2,2 | 775 | 4,0 | 1400 | 7,5 |
| 45 | 487 | 3,0 | 840 | 5,5 | 1350 | 7,5 |
| 56 | 437 | 3,0 | 775 | 5,5 | 1400 | 11,0 |
| 71 | 437 | 4,0 | 780 | 7,5 | 1320 | 11,0 |
| 90 | 462 | 5,5 | 714 | 7,5 | 1500 | 15,0 |
| 112 | 430 | 5,5 | 760 | 11,0 | 1500 | 18,5 |
| 140 | 462 | 7,5 | 704 | 11,0 | 1500 | 22,0 |
| 180 | 373 | 7,5 | 553 | 11,0 | 1600 | 30,0 |

Варианты сборки мотор-редукторов

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОТОР-РЕДУКТОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: МЧ-100-45-3,0-52-1-У3, МЧ - тип мотор-редуктора; 100 - межосевое расстояние, мм; 45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин; 3,0- мощность эл.двигателя, кВт; 52 - вариант сборки; 1 - вариант расположения червячной пары (см. описание редукторов выше); по умолчанию выходной вал конический -К (см. описание редукторов выше) У3 - климатическое исполнение и категория размещения.

МЧ-125-56-5,5-51-2-Ц-У2,

МЧ - тип мотор-редуктора;
125 - межосевое расстояние, мм;
56 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;

5,5- мощность эл.двигателя, кВт;
51 - вариант сборки;
2 - вариант расположения червячной пары (см. описание редукторов выше);

Ц- выходной вал цилиндрический  (см. описание редукторов выше)
У2 - климатическое исполнение и категория размещения.

МЧ-160-71-11,0-56-1-У3,

МЧ - тип мотор-редуктора;
160 - межосевое расстояние, мм;
71 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;

11,0- мощность эл.двигателя, кВт;
56 - вариант сборки;
1 - вариант расположения червячной пары (см. описание редукторов выше);

56 схема сборки - полый выходной вал (см. описание редукторов выше)
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.