РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ типа 2Ч

2Ч-40;    2Ч-63;    2Ч-80

МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  типа МЧ

МЧ-40;    МЧ-63;    МЧ-80

Габаритные и присоединительные размеры редукторов

| Типоразмер редуктора | aw | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-40 | 40 | 150 | 140 | 35 | 105 | 100 | 164 | 182 | 120 | 72 | 180 | 55 | 30 | 37 |
| 2Ч-63 | 63 | 180 | 165 | 42 | 150 | 125 | 197 | 219 | 145 | 82 | 225 | 59 | 45 | 40 |
| 2Ч-80 | 80 | 225 | 185 | 50 | 180 | 140 | 212 | 250 | 165 | 92 | 267 | 75 | 50 | 42 |
| Типоразмер редуктора | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 |
| 2Ч-40 | 115 | 100 | 90 | 180 | 75 | 32 | 3 | 6 | 16 | 18 | 14,6 | М5 |
| 2Ч-63 | 155 | 145 | 120 | 220 | 100 | 36 | 4 | 8 | 22 | 28 | 20,2 | М8 |
| 2Ч-80 | 190 | 160 | 145 | 260 | 120 | 36 | 5 | 10 | 25 | 35 | 22,9 | М8 |

| Типоразмер редуктора | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-40 | М5 | 10,5 | 16 | 23 | 60 | 13 | 3 | 6 | 28 | 28 | 15 | 15 | 8 | 72 |
| 2Ч-63 | М8 | 10,5 | 16 | 33 | 70 | 13 | 4 | 7 | 36 | 42 | 20 | 20 | 8 | 68 |
| 2Ч-80 | М8 | 12,5 | 18 | 41 | 90 | 15 | 5 | 8 | 42 | 58 | 20 | 20 | 8 | 64 |
| Типоразмер редуктора | l7 | l8 | s | t1 | t2 | эвольвентные шлицы ГОСТ 6033-80 | объем масла,л | масса,кг |
| 2Ч-40 | 20 | 112 | 4 | 1,8 | 14,5 | 22х1,5х7Н | 0,18…0,3 | 6,7 |
| 2Ч-63 | 20 | 108 | 5 | 2,5 | 24 | 32х1,5х8Н | 0,3…0,7 | 13,1 |
| 2Ч-80 | 26 | 116 | 5 | 3 | 30 | 40х1,5х8Н | 0,5…1,0 | 18,6 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| U ном. | 2Ч-40 | 2Ч-63 | 2Ч-80 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U фак. | 1500 об/мин. | U фак. | 1500 об/мин. | U фак. | 1500 об/мин. |
|  |  | Мт Н.м | η |  | Мт Н.м | η |  | Мт Н.м | η |
| 8 | 7,75 | 28 | 0,87 | 7,75 | 105 | 0,89 | 7,75 | 210 | 0,90 |
| 10 | 9,75 | 28 | 0,85 | 9,75 | 100 | 0,88 | 10 | 190 | 0,89 |
| 12,5 | 12,25 | 26 | 0,83 | 12,75 | 93 | 0,88 | 12,25 | 200 | 0,88 |
| 16 | 15,5 | 28 | 0,81 | 15,5 | 110 | 0,84 | 15,5 | 210 | 0,85 |
| 20 | 19,5 | 28 | 0,76 | 19,5 | 104 | 0,83 | 20 | 210 | 0,83 |
| 25 | 24,5 | 26 | 0,73 | 25,5 | 95 | 0,81 | 25,5 | 210 | 0,82 |
| 31,5 | 31 | 32 | 0,70 | 31 | 116 | 0,74 | 31 | 260 | 0,77 |
| 40 | 39 | 29 | 0,63 | 39 | 110 | 0,73 | 39 | 240 | 0,72 |
| 50 | 49 | 28 | 0,60 | 51 | 100 | 0,68 | 51 | 240 | 0,71 |
| 63 | 64 | 26 | 0,58 | 63 | 93 | 0,62 | 64 | 200 | 0,64 |
| 80 | - | - | - | 83 | 83 | 0,60 | 83 | 170 | 0,61 |

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

2Ч-80-31,5-56-2-2-У2

- 2Ч - тип редуктора;

- 80 - межосевое расстояние;

- 31,5 - номинальное передаточное число;

- 56 - исполнение по варианту сборки по ГОСТ 20373-80;

- 2 - исполнение по схеме расположения червячной пары;

- 2- расположение лап;

- У2 - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69;

МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  типа МЧ

МЧ-40;    МЧ-63;    МЧ-80

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МЧ-40 - МЧ-80

| Мотор-редуктор | Aw | A | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | H | H 1 | H 2 | L 1 | L 2 | L 3 | d | L | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более |
| МЧ-40 | 40 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 100 | 180 | 112 | 37 | 100 | 150 | 180 | 13 | 260 | 200 |
| МЧ-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 120 | 232 | 145 | 40 | 135 | 180 | 220 | 13 | 350 | 250 |
| МЧ-80 | 80 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 145 | 267 | 172 | 42 | 160 | 225 | 260 | 15 | 420 | 250 |

##### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ

| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-40 | МЧ-63 | МЧ-80 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Ном. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт |
| 9 | 20 | 0,25 | 90 | 0,25 | 180 | 0,25 |
| 12,5 | 28 | 0,25 | 90 | 0,18 | 180 | 0,37 |
| 16 | 28 | 0,18 | 100 | 0,25 | 210 | 0,55 |
| 18 | 32 | 0,18 | 100 | 0,37 | 190 | 0,55 |
| 22,4 | 28 | 0,18 | 100 | 0,37 | 210 | 0,75 |
| 28 | 32 | 0,18 | 120 | 0,55 | 240 | 1,1 |
| 35,5 | 30 | 0,18 | 110 | 0,55 | 220 | 1,1 |
| 45 | 35 | 0,25 | 120 | 0,75 | 240 | 1,5 |
| 56 | 30 | 0,25 | 100 | 0,75 | 200 | 1,5 |
| 71 | 28 | 0,37 | 100 | 1,1 | 180 | 1,5 |
| 90 | 32 | 0,37 | 110 | 1,5 | 210 | 2,2 |
| 112 | 28 | 0,55 | 100 | 1,5 | 200 | 3,0 |
| 140 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 | 190 | 3,0 |
| 180 | 32 | 0,75 | 110 | 2,2 | 200 | 4,0 |

ВАРИАНТЫ СБОРКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МЧ-40; МЧ-63; МЧ-80

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОТОР-РЕДУКТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ: МЧ-80-45-52-1-У3, где МЧ - тип мотор-редуктора; 80 - межосевое расстояние, мм; 45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин; 52 - вариант сборки; 1 - вариант расположения червячной пары (см.описание редукторов 2Ч-40;2Ч-63;2Ч-80 выше) ; У3 - климатическое исполнение и категория размещения.