Редукторы двухступенчатые горизонтальные

типа РК

РК-500 (РМ-850)     РК-600 (РМ-1000)

РК-450 (см. РМ-750)

Исполнение редукторов РК-450 соответствует исполнению РМ-750

Исполнение редукторов РК-500 соответствует исполнению РМ-850

Исполнение редукторов РК-600 соответствует исполнению РМ-1000

| Типоразмер | аwб | аwт | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-450 (РМ-750) | 300 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 100 |
| РК-500 (РМ-850) | 350 | 500 | 1638 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 552 | 120 |
| РК-600 (РМ-1000) | 400 | 600 | 1896 | 550 | 595,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 200 |

| Типоразмер | B | B1 | A1 | H | H1 | H2 | h | Ød |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-450 (РМ-750) | 510 | 356 | 450 | 743 | 320 | 130 | 35 | 26 |
| РК-500 (РМ-850) | 580 | 408 | 520 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 40 |  |
| РК-600 (РМ-1000) | 660 | 472 | 590 | 965 |  |  |  |  |

Размеры концов быстроходных (входных) валов

| Типоразмер | Ød | Ød 1 | Ød 3 | Ød4 | l | l1 | b | h | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-450 (РМ-750) | 60 | 54,75 | M42x3 | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
| РК-500 (РМ-850) | 90 | 83,5 | M64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
| РК-600 (РМ-1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размеры концов тихоходных (выходных) валов

| Типоразмер | Ød m6 | Ød0 | Ød1 | Ød2 | b | l | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-450 (РМ-750) | 110 | - | 130 | - | 28 | 165 | 120 |
| РК-500 (РМ-850) | 130 | 80 | 150 | M20 | 32 | 200 | 141 |
|  |  |  | 170 |  | 36 |  | 162 |
| РК-600 (РМ-1000) | 150 |  |  |  |  |  |  |

Размеры концов тихоходных (выходных) валов в виде зубчатой полумуфты

| Типоразмер | m | z | b | L | L1 | k | B | Ød F7 | Ød1 e8 | Ød2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-450 (РМ-750) | 6 | 56 | 40 | 310 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 | - |
| РК-500 (РМ-850) | 8 | 54 | 50 | 363 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 | 448 |
| РК-600 (РМ-1000) | 10 | 48 | 60 | 400 | 16 | 50 | 85 | 200 | 280 | 500 |
|  | 8 | 54 | 50 |  | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 | 448 |

**При заказе обозначается М(m,z) — (модуль(допустимо не указывать), число зубьев)

Технические характеристики

| Типоразмер редуктора | Фактическое передаточное отношение | Номина льное переда точное отноше ние | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу (при режимах работы от Особо легкого (ПВ<16%) до ПВ60%) , Нм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При ном.частоте вращения входного (быстроходного) вала, об/мин |  |
|  |  |  | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |  |
| РК-450 (РМ-750) |  | 8 | 26865-7863 | 24637-7129 | - | - | - | 1030 |
|  |  | 10 | 31148-7828 | 28347-7911 | 24721-7120 | - | - |  |
|  |  | 12,5 | 35021-7850 | 32203-7809 | 28379-7125 | 25119-7149 | - |  |
|  |  | 16 | 39374-7900 | 36515-7825 | 32352-7825 | 28891-7102 | 26584-7123 |  |
|  |  | 20 | 42741-7341 | 41501-7308 | 40131-7341 | 36020-7282 | 33279-7308 |  |
|  |  | 22,4 | 43483-7247 | 42517-7284 | 40807-7805 | 39246-7314 | 36422-7136 |  |
|  |  | 31,5 | 44641-7273 | 44139-7303 | 42434-7163 | 41411-7343 | 40127-7323 |  |
|  |  | 40 | 46694-7036 | 46054-6703 | 44519-6716 | 43905-6755 | 42216-6780 |  |
|  |  | 50 | 49497-7347 | 46404-6806 | 45476-6729 | 44176-6719 | 43620-6651 |  |
| РК-500 (РМ-850) |  | 8 | 51270- 21730 | 48340 -19040 | - | - | - | 1230 |
|  |  | 10 | 51880 -27400 | 50660 -21240 | - | - | - |  |
|  |  | 12,5 | 54380 -24220 | 53410 -31980 | 51500 -19910 | - | - |  |
|  |  | 16 | 57380 -25880 | 56640 -23440 | 54200 -20950 | - | - |  |
|  |  | 20 | 58290 -24420 | 57380 -23680 | 55850 -21970 | 54200 -21240 | 52640 -18770 |  |
|  |  | 22,4 | 57700 -23580 | 57420 -23520 | 55370 -22560 | 54140 -21010 | 52640 -18770 |  |
|  |  | 31,5 | 59600 -25960 | 60370 -25000 | 59120 -24510 | 57580 -21920 | 57680 -19420 |  |
|  |  | 40 | 52870-23800 | 62010-23680 | 61160 -23440 | 60060-22560 | 58600 -21970 |  |
|  |  | 50 | 64850 -24800 | 64700 -24270 |  | 63360- 24170 | 62560 -23190 |  |
| РК-600 (РМ-1000) | 8,23 | 8 | 51880 -31740 | - | - | - | - | 2065 |
|  | 10,35 | 10 | 56460-34330 | 51880-31740 | - | - | - |  |
|  | 12,64 | 12,5 | 69620-38150 | 64090-33570 | - | - | - |  |
|  | 15,75 | 16 | 80570-41020 | 74220-36720 | 65920-31500 | - | - |  |
|  | 20,49 | 20 | 90030-41810 | 86670-40530 | 77820-34430 | - | - |  |
|  | 23,34 | 22,4 | 90580-41700 | 88870-39650 | 83060-35480 | 73830-31010 | - |  |
|  | 31,50 | 31,5 | 96130-42780 | 96130-40380 | 90850-36340 | 88830-32070 | 85560-28650 |  |
|  | 41,52 | 40 | 95220-40890 | 94730-40530 | 91560-39550 | 87890-37210 | 85450-33690 |  |
|  | 48,57 | 50 | 101470-42730 | 99490-42120 | 96130-40280 | 93390-37350 | 91560-34180 |  |

Варианты схем сборки редукторов

Примеры обозначения редукторов при заказе

РК-450-20-12-У1 <=> (РМ-750-20-12-У1)

РК-600-31,5-11М(m10,z48)-У2

РК (РМ)-тип редуктора;

450 (750)и 600 — межосевые расстояния тихоходных ступеней, мм;

20 и 31,5 — номинальные передаточные отношения;

М(m10,z48) -  конец тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты

с модулем 10 (допускается опускать при обозначении),

числом зубьев 48;

Конец тихоходного (выходного) вала цилиндрический

допускается опускать в обозначении или обозначать — Ц.

У — климатическое исполнение;

1 и 2 — категория размещения.

Для справки:

| Климатические исполнения: У - умеренный климат; ХЛ - холодный климат; Т - тропический климат; М - морской умеренно-холодный климат; О - общеклиматическое исполнение (кроме морского); ОМ - общеклиматическое морское исполнение; В - всеклиматическое исполнение. | Ккатегории размещения: 1 - на открытом воздухе; 2 - под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации; 3 - в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий; 4 - в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление); 5 - в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий. |
| --- | --- |