Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа РМ

РМ-250 ;   РМ-350 ; РМ-400 ;  РМ-500 ; РМ-650; РМ-650МРЗ;

РМ-750 (РК-450); РМ-850 (РК-500); РМ-1000 (РК-600)

Исполнение редукторов РМ-750  соответствует исполнению  РК-450

Исполнение редукторов РМ-850  соответствует исполнению РК-500

Исполнение редукторов РМ-1000 соответствует исполнению РК-600

Исполнение редукторов РМ-650 соответствует исполнению РМ-650МРЗ

Размеры концов выходных (тихоходных) валов в виде зубчатой полумуфты

Варианты схем сборки редукторов

Таблица соответствия

старых схем сборок

редукторов типа РМ

новым

| Новое обозначение схемы сборки | Старое обозначение схемы сборки |
| --- | --- |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 13 | 5 |
| 21 | 2 |
| 22 | 3 |
| 23 | 6 |
| 31 | 8 |
| 32 | 7 |
| 33 | 9 |

Примеры обозначения редукторов при заказе

РМ-500-25-21-Ц-У1

РМ-1000-20-11М(m10,z48)-У2

РМ                - тип редуктора;

500 и 1000 — суммарные межосевые расстояния , мм;

25 и 20       — номинальные передаточные отношения;

Ц                  - конец тихоходного вала под муфту (цилиндрический)

допускается опускать в обозначении;

М(m10,z48) - конец тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты;

с модулем 10, числом зубьев 48;

У                 — климатическое исполнение;

1 и 2           — категория размещения.