Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые с зацеплением Новикова

картерного  типа

типа 1Ц2У (Ц2У);  1Ц2Н (Ц2Н)

1Ц2У-315К , Ц2У-315К; 1Ц2У-315КМ; Ц2У-315КМ

1Ц2У-400К , Ц2У-400К; 1Ц2У-400КМ; Ц2У-400КМ

1Ц2Н-560К;     Ц2Н-560К

Габаритные и присоединительные размеры  редукторов типа Ц2У, аналогичны типу 1Ц2У

Редукторы Ц2У-315КМ, Ц2У-400КМ могут быть изготовлены с твердыми шлифованными зубчатыми парами эвольвентного зацепления с сохранением габаритных и присоединительных размеров. Такое исполнение редукторов обеспечивает повышенную нагрузочную способность и снижение шумовых характеристик привода.

Рис.№1

| Типоразмер | i | аwб | аwт | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | ØD | Ø D1 | ØD2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ц2У-315К Ц2У-315К Ц2У-315КМ | 8-50 | 200 | 315 | 1030 | 620 | 240 | 240 | - | 95 | 300 | 420 | 110 | 210 | 26 | 50k6 | 110m6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60k6 | 140m6 |
| 1Ц2У-400К Ц2У-400К Ц2У-400КМ | 8-50 | 250 | 400 | 1270 | 830 | 215 | 215 | 215 | 155 | 380 | 500 | 140 | 250 |  |  |  |
| 1Ц2Н-560К Ц2Н-560К | 8-40 | 400 | 560 | 1820 | 1260 | 350 | 350 | 350 | 250 | 580 | 660 | 210 | 280 | 39 | 100m6 | 220m6 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  | 140 |  |  | 70m6 |  |

| Типоразмер | i | N | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | В | В1 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ц2У-315К Ц2У-315К Ц2У-315КМ | 8-50 | 6 | 633 | 300 | 35 | 53,5 | 116 | 340 | 290 | 395(350)* |
|  |  |  |  |  |  | 64 | 148 | 420 | 360 | 475(438)* |
| 1Ц2У-400К Ц2У-400К Ц2У-400КМ | 8-50 | 8 | 800 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 1Ц2Н-560К Ц2Н-560К | 8-40 |  | 1130 | 400 | 50 | 106 | 231 | 660 | 590 | 680 |
|  | 50 |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |

- для редукторов с врезными боковыми крышками

| Типоразмер | i | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | Øа6 | Øа7 | Øа8 | Øа9 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | Øb6 | Øb7 | Øb8 | Øb9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ц2У-315К Ц2У-315К Ц2У-315КМ | 8-50 | 110 | 82 | 41 | 12 | 48,9 | 45,9 | 50 | 300 | M36x3 | 210 | 165 | 82,5 | 25 | 106,75 | 101,75 | 110 | 420 | M80x4 |
| 1Ц2У-400К Ц2У-400К Ц2У-400КМ | 8-50 | 140 | 105 | 52,5 | 16 | 58,75 | 54,75 | 60 | 380 | M42x3 | 250 | 200 | 100 | 32 | 137 | 130 | 140 | 500 | M100x4 |
| 1Ц2Н-560К Ц2Н-560К | 8-40 | 210 | 165 | 82,5 | 25 | 96,75 | 91,75 | 100 | 580 | M72x4 | 350 | 280 | 140 | 45 | 216 | 206 | 220 | 750 | M160x6 |
|  | 50 | 140 | 105 | 52,5 | 18 | 68,75 | 64,75 | 70 | 510 | M48x3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

** Обозначение при заказе — Квх ; Квых

Размеры цилиндрических концов валов указаны выше на рис.№1

(Габаритные и присоединительные размеры)

** Обозначение при заказе — Цвх ; Цвых

**Обозначение при заказе — М(m;z) (модуль; число зубьев)

**Обозначение при заказе — Мп

Технические характеристики

| Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного (быстроходного) вала, об/мин | Ном. крутящий момент на выходном (тихоходном) валу,(при режимах работы от Особо легкого (ПВ<16%) до ПВ60%) Нм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ц2У-315К Ц2У-315К Ц2У-315КМ | 8; 10 | 1500 | 9200-8600 | 520 |
|  | 12,5; 16 |  | 9600-8500 |  |
|  | 20 |  | 9000-8600 |  |
|  | 25 |  | 9300-8600 |  |
|  | 31,5 |  | 9700-8600 |  |
|  | 40 |  | 8600-8400 |  |
|  | 50 |  | 8900-7600 |  |
| 1Ц2У-400К Ц2У-400К Ц2У-400КМ | 8 | 1000 | 17500-17000 | 870 |
|  | 10 |  | 18300-7500 |  |
|  | 12,5 | 1500 | 17700-16800 |  |
|  | 16 |  | 17500-16300 |  |
|  | 20 |  | 17200-16400 |  |
|  | 25 |  | 17800-16400 |  |
|  | 31,5 |  | 17900-16400 |  |
|  | 40 |  | 15900 |  |
|  | 50 |  | 17000-14600 |  |
| 1Ц2Н-560К Ц2Н-560К | 8 | 750 | 66000-63000 | 2520 |
|  | 10 |  | 74000-71000 |  |
|  | 12,5 | 1000 |  |  |
|  | 16; 20; 25 |  |  |  |
|  |  |  | 84000-74000 |  |
|  | 31,5; 40; 50 | 1500 | 73000-65000 |  |

Варианты сборки редукторов

Примеры условного обозначения при заказе

1Ц2У-315К -25 -12-КвхКвых-У1

Ц2У-400КМ-12,5-21-М(m6;z40)-У2

1Ц2У(Ц2У)— тип редуктора  цилиндрического двухступенчатого

горизонтального узкого;

315; 400  — межосевое расстояние, мм;

К           - картерного типа;

М         - модификация ;

25; 12,5   — передаточное отношение;

12; 21— вариант сборки;

Квх     — конический конец быстроходного (входного) вала;

Цвх — не обязателен к указанию;

Квых  -  конический конец тихоходного (выходного) вала ;

М(m6,z40) — конец тихоходного (выходного) вала  в виде зубчатой

полумуфты с модулем 6, числом зубьев 40;

У         — климатическое исполнение;

1; 2     -  категория размещения

Для справки:

| Климатические исполнения: У - умеренный климат; ХЛ - холодный климат; Т - тропический климат; М - морской умеренно-холодный климат; О - общеклиматическое исполнение (кроме морского); ОМ - общеклиматическое морское исполнение; В - всеклиматическое исполнение. | Ккатегории размещения: 1 - на открытом воздухе; 2 - под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации; 3 - в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий; 4 - в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление); 5 - в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий. |
| --- | --- |