Редуктор червячный одноступенчатый

универсальный типа

Ч-80

Габаритные и присоединительные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номи- нальные переда- точные числа Uном. | Значения допустимых крутящих моментов на выходном валу, к.п.д. и термической мощности при частоте вращения входного вала n, об/мин. | Допускаемая консольная нагрузка на валу , Н | Масса.кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 750 | 1000 | 1500 | Вход ном | выходном |  |
|  | Мт, Н м | h | Nт, квт | Мт, Н м | h | Nт, квт | Мт, Н м | h | Nт, квт |  |  |  |
| 8,0 | 280 | 0,89 | 3,1 | 250 | 0,90 | 3,6 | 212 | 0,91 | 4,6 | 500 | 4000 | 20 |
| 10,0 | 250 | 0,88 | 2,2 | 224 | 0,89 | 2,6 | 190 | 0,90 | 3,4 |  |  |  |
| 12,5 | 250 | 0,86 | 1,8 | 230 | 0,87 | 2,2 | 195 | 0,89 | 2,8 |  |  |  |
| 16,0 | 280 | 0,83 | 1,7 | 250 | 0,85 | 1,9 | 218 | 0,86 | 2,5 |  |  |  |
| 20,0 | 243 | 0,79 | 1,2 | 224 | 0,81 | 1,5 | 195 | 0,84 | 1,9 |  |  |  |
| 25,0 | 243 | 0,78 | 1,0 | 224 | 0,79 | 1,2 | 195 | 0,83 | 1,5 |  |  |  |
| 31,5 | 300 | 0,72 | 1,1 | 280 | 0,75 | 1,0 | 250 | 0,78 | 1,7 |  |  |  |
| 40,0 | 243 | 0,67 | 0,7 | 218 | 0,71 | 0,9 | 195 | 0,73 | 1,1 |  |  |  |
| 50,0 | 243 | 0,65 | 0,6 | 230 | 0,66 | 0,8 | 206 | 0,71 | 0,9 |  |  |  |
| 63,0 | 224 | 0,60 | 0,5 | 212 | 0,62 | 0,6 | 190 | 0,64 | 0,8 |  |  |  |
| 80,0 | 200 | 0,55 | 0,4 | 190 | 0,58 | 0,5 | 175 | 0,61 | 0,6 |  |  |  |

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Ч-80-40-52-1-2 В-УЗ

Ч- тип редуктора червячного одноступенчатого универсального;

80 - межосевое расстояние, мм,

40- номинальное  передаточное число,

52 - вариант сборки,

1 - вариант  по расположению червячной пары,

2 - вариант установки - с лапами,

В - с вентилятором, (не обязательно);    У3 - климатическое исполнение (У), категория размещения( 3).